## Slide 1
Lycée des sciences et technologies Dhuoda
DOSSIER Ressource Santé-Sécurité

## Slide 2
Démarches à respecter avant de débuter le travail
NFC 18-510
Quelles sont mes limites lors d’un travail.

## Slide 3
NFC 18-510
Obligations des opérateurs
Analyse du risque
Prévention
Protections collectives
Protections individuelles
PRP
PRE
Quelles sont mes limites lors d’un travail.

## Slide 4
1 - On privilégie toujours la mise hors tension avec consignation
NFC 18-510
Quelles sont mes limites lors d’un travail.
Rappels sur la prévention.

## Slide 5
2- mise hors de portée par éloignement, obstacle ou isolation.

## Slide 6
3- utilisation des équipements de protection :
- collective EPC
- individuelle EPI
La protection individuelle (EPI)
n’est envisagée que lorsque
toutes les autres mesures sont
insuffisantes.

## Slide 7
Démarches durant le travail
NFC 18-510
Quelles sont mes limites lors d’un travail.

## Slide 8
L’opérateur doit savoir en permanence :
sur quelle partie de l’ouvrage ou de l’installation il opère
la présence de pièces nues sous tension
les caractéristiques électriques :
  - ordre de grandeur du courant de court-circuit
  - induction magnétique ou couplage capacitif
NFC 18-510
 Lors de la réalisation
Quelles sont mes limites lors d’un travail.

## Slide 9
Situation de travail:
Evénement dangereux:
Phénomène dangereux :
Personne :
Dommages :
Moyens d’évitement :
Déconnexion puis inversion de deux fils à l’intérieur d’une armoire électrique
Un des deux fils déconnectés entre en contact avec la visserie d’un disjoncteur resté sous tension, apparition d’un arc électrique
Energie électrique
Habilité B1V
Solution 1: Consignation de l’armoire électrique.
Solution 2: Utilisation d’outillage isolé, de gants isolants, d’un
tapis isolant, d’un écran facial.
Electrisation
Brûlure
- Electrocution
Approche par le risque: Exemple
(Démarche d’analyse à priori)

## Slide 10
1er caractère Domaine de tension | Tension | B : Basse tension inférieure à 1000V H: Haute tension supérieure à 1000V
2ème caractère Indices du type d'opération | Travaux non électriques | 0 : exécutant ou chargé de chantier
 | Travaux d'ordres électriques | 1 : exécutant d'opération d'ordre électrique
 |  | 2 : chargé de travaux
 | Consignation | C : chargé de consignation
 | Interventions basse tension | R : intervention générale
 |  | S : intervention de remplacement et de raccordement
3ème caractère Nature des opérations | Additionnelles aux travaux | V : travaux réalisés au voisinage
 |  | T : travaux sous tension
 |  | N : travaux de nettoyage sous tension
 |  | X : opération spéciale
Attribut | Opération spécifique BT | BE : essais, vérification, mesurage, manœuvre
 | Opération spécifique HT | HE : essais, vérification, mesurage, manœuvre
Les symboles d'habilitation électrique: NFC 18-510

## Slide 11
Que fait un chargé de Travaux ?
NFC 18-510
Quelles sont mes limites lors d’un travail.

## Slide 12
Une personne:
Qualifiée.
Habilitée (B2, B2L ou H2).
Désignée par son employeur.
Qui intervient :
- Avant un travail hors tension.
- Pendant un travail hors tension.
- Après un travail hors tension.
- Avec un ou plusieurs exécutants.
B2V
C’est qui ?

## Slide 13
NFC 18-510
            l’attestation de première
            étape de consignation.
            (Attestation de 1ere étape de consignation.doc)
B2V
 Réceptionner du BC
            l’attestation de consignation en une étape.
            (Attestation de consignation.doc)
            ou
Avant d’entreprendre un travail il doit :
            ou

## Slide 14
Quelles étapes d’une consignation sont à la charge du B2V
dans le cadre d’une consignation en deux étapes ?
    IDENTIFICATION
      VAT
        MALT et MCC (si besoin)

## Slide 15
Avant d’entreprendre un travail il doit :
            ou
B2V
 Réceptionner du Chargé d’exploitation
Une autorisation de travail

## Slide 16
Avant d’entreprendre un travail il doit :
B2V
            ou
- l'OUVRAGE ou l’INSTALLATION où il va opérer.
Une éventuelle zone de sécurité définit par le chargé d’exploitation
BC
Chargé d’exploitation
Identifier:

## Slide 17
NFC 18-510
        - Vérifier l’adéquation entre l’HABILITATION des OPERATEURS et le travail confié.
- Participer à l’analyse du risque électrique.
- S’assurer que les conditions atmosphériques sont compatibles
avec le travail envisagé.
- Définir par rapport au travail demandé, qui fait quoi, où et comment.
- Délimiter une éventuelle zone de travail
Avant d’entreprendre un travail il doit aussi :
B2V
Exécutants B1V
        Avec ses exécutants:

## Slide 18
Pendant le travail :
B2V
        - Il veille à sa sécurité.
- S’assure du respect des conditions de sécurité des opérateurs
placés sous son autorité.
            ou
        - Il confie ces deux tâches au surveillant de sécurité qu’il a désigné

## Slide 19
Après le travail :
B2V
            ou
BC
Chargé d’exploitation
        Je rassemble au point convenu
        les opérateurs et leur interdit
        l’accès à la zone de travail.
Je complète puis transmet
l’avis de fin de travail à la
personne qui me l’a remis.